## Slide 1: TRAITEMENT DE SURFACE
Department of Transportation and Infrastructure /
Ministère du Transports et Infrastructure
2017 11 29
Bitume Québec

## Slide 2: TRAITEMENT DE SURFACE 2017: $30,000,000

## Slide 3: CATÉGORIES
Reseal & Leveling ( Couche Simple )
Second Seal ( Couche Simple )
Leveling ( Nivellement )
Pulverize, Graveling & Double Seal
( Pulvérisation, Gravillonnage et Bicouche)
Fog Seal ( Enduit très léger au bitume)
Micro Seal ( Microrevêtement )

## Slide 4
Répartition par catégorie 2017
Reseal & Leveling (Couche Simple et Nivellement): 431.7 km
Second Seal (Couche Simple): 113.7 km
Leveling (Nivellement): 92.4 km
Pulverizing & Double Seal (Pulvérisation, Gravillonnage et Bicouche): 137.6 km
Micro ( Microrevêtement ) : 8 km
Fog Seal (Enduit très léger bitume): 30 km

## Slide 5
Répartition des travaux:
District 1: M.T.I.
District 2: M.T.I.
District 3: M.T.I. et Entrepreneur
District 4: Entrepreneur
District 5: Entrepreneur
District 6: M.T.I.

## Slide 6
Entrepreneurs
Dexter
Industrial Cold Milling (i.C.M.)
Moncton Construction
Northern

## Slide 7
Contrats
Dst 1 : 2-3 contrats de nivellement.
Dst 3: 1 contrat de nivellement & 1 contrat pour pulvérisation, gravillonnage et pose de bicouche.
Dst 4: Un seul contrat pour toute les poses
Dst 5: 2 contrats pour toute les pose et 1 contrat pour nivellement.
Dst # 6: 2 contrats de nivellement.

## Slide 8
Equipes du M.T.I.
Les équipes sont composées de :
Un gravillonneur
Deux distributeurs d’émulsion bitumineuse
Deux rouleaux compresseurs
De sept a à neuf camions
Une balayeuse mécanique
Un camion de signalisation
Remorques et véhicules de service

## Slide 9
Produits
Les produits utilisés:
  Émulsions: HF150AS, HFMS2AS, HP200AS
  Granulats: 9.5 mm, 12.5 mm, 16 mm & 19 mm

## Slide 10
Nivellement

## Slide 11
Séquence d’opération:
Réparation des nids-de-poule en premier
Balayage de la surface
Nivellement avec épandeuse ou d’une niveleuse pour les enrobés chaud
Utilisation de 150 tonnes/km en moyenne

## Slide 35
Reseal ( Couche Simple )

## Slide 36
Séquence des d’opérations
Cure minimal de sept jours pour le nivellement
S’assurer que le chantier est exempt de nid-de-poule
Balayage de la surface
Application de l’émulsion
Application de granulats
Utilisation des rouleaux compresseur

## Slide 49
Enduit très léger au bitume/Scellement au sable
Réalisation de quelques projets seulement avant 2008
Fonds accordés dans le cadre du budget du programme en 2008
Posé sur plus de 300 km jusqu’à présent
Utilisations possibles (quelle sonts les candidats)

## Slide 50
Enduit très léger au bitume
Séquence des opérations:
  Sélection du projet
  Réparations nécessaires s’il y a lieu
  Balayage de la surface
  Application de l’émulsion
  Cure pouvant varier de 30 minutes à quelques heures selon les conditions météorologiques

## Slide 67
Pulvérisation
Travaux exécutés par le M.T.I. ou des entrepreneurs

## Slide 68
Pulvérisation
Séquence des opérations
  Pulvérisation de la route
  Profilage et compactage
  Ajout de granulats (31.5 mm)
  Profilage de la route à l’aide d’une niveleuse pour obtenir le bombement acceptable
  Application du traitement de surface bicouche
  Application de la couche finale l’année suivante (second seal)

## Slide 83
Construction
Mont Carleton 2017

## Slide 91
Microvêtement
8 km 2017 (cape seal)

## Slide 92
Microvêtement
Séquence des opérations:
  Choix du projet selon la demande
  Réparation du revêtement routier si nécessaire (ornières, nid-de-poule, etc,)
  Balayage
  Application du microrevêtement

## Slide 101
Questions?